|  | INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sector 2, cod poştal: 020976 Telefon: +40-21-303.2999; Fax: +40-21-303.2937; www.igcti.ro | APROB: Preşedinte Marius Cătălin Marinescu |
| --- | --- | --- |
| RO – IR 014 – 1 | SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PENTRU ECHIPAMENTELE DE RADIOCOMUNICAŢII FUNCŢIONÂND ÎN BANDA 26960 – 27410 kHz ÎN CADRUL SERVICIULUI MOBIL TERESTRU BANDA CIVICĂ – CB (Citizen Band), F3E | DATA: 4 aprilie 2006 VERSIUNEA: 3 |
| 1. CORESPONDENŢĂ: Această specificaţie tehnică este conformă cu prevederile Deciziei nr. 62/25.01.2005 a Preşedintelui IGCTI, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 138 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 2. REFERINŢE NORMATIVE: Prevederile următoarelor documente normative: ERC DEC (98)11 - ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for CEPT PR 27 radio equipment and on the implementation of the technical standard for this equipment, SR EN 300 135-2 - Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Echipamente radio cu modulaţie unghiulară în banda de utilizare comună (Citizens Band) (CEPT PR 27 echipamente radio) -Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE, SR EN 301 489-13 - Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii - Partea 13: Condiţii specifice pentru echipamente radio în banda de utilizare comună (Citizens Band) şi echipamente auxiliare prin referire în acest text, constituie prevederi ale acestei specificaţii tehnice. |
| 3. DOMENIUL DE APLICARE: Această specificaţie tehnică conţine benzile de frecvenţă, reglementările şi parametrii recomandaţi pentru echipamentele de radiocomunicaţii funcţionând în banda 26960 – 27410 kHz, banda civică – CB (Citizen Band), cu modulaţie de frecvenţă – F3E în cadrul serviciului mobil terestru. |
| 4. CONDIŢII TEHNICE: |
| Banda de frecvenţă | Puterea | Ciclul de întrebuinţare | Ecartul între canale | Decizia ERC | Standarde armonizate |
| a) | 26960 – 27410 kHz | Max. 4 W e.r.p. | Fără restricţii | 10 kHz | ERC DEC (98)11 | SR EN 300 135-2 |
| 5. CERINŢE REFERITOARE LA UTILIZAREA FRECVENŢELOR: 5.1 Echipamentele pot funcţiona în banda prevăzută la punctul 4 a) pe unul sau pâna la maximum 40 de canale cu excepţia frecvenţelor 26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz si 27195 kHz. |
| 6. PARAMETRII TEHNICI LA CARE DEASEMENEA SE FACE REFERIRE ÎN STANDARDELE ARMONIZATE: 6.1 Echipamentele trebuie să îndeplinească şi prevederile standardului armonizat SR EN 301 489-13. |